Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Operativni sistemi 1 (SI2OS1)

Nastavnik:	doc. dr Dragan Milićev

Odsek:	Softversko inženjerstvo

Kolokvijum:	Drugi, Maj 2006.

Datum:	28.5.2006.

Drugi kolokvijum iz Operativnih sistema 1

Kandidat:	_____________________________________________________________

Broj indeksa: ________________  E-mail:______________________________________

Kolokvijum traje 2 sata. Dozvoljeno je korišćenje literature.

Zadatak 1	_______________/20			Zadatak 4	_______________/10

Zadatak 2	_______________/20			Zadatak 5	_______________/10

Zadatak 3	_______________/10

Ukupno:	__________/70 = __________%

Napomena:	Ukoliko u zadatku nešto nije dovoljno precizno definisano, student treba da uvede razumnu pretpostavku, da je uokviri (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastavi da izgrađuje preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena. Kod pitanja koja imaju ponuđene odgovore treba samo zaokružiti jedan odgovor. Na ostala pitanja odgovarati čitko, kratko i precizno.

1.	(20 poena)

U nekom računarskom sistemu postoje spoljašnji maskirajući prekidi koje generišu ulazno/izlazni uređaji. Ovi prekidi maskiraju se operacijom int_mask(), a demaskiraju operacijom int_unmask(). Po prihvatanju prekida, procesor automatski maskira prekide.

Potrebno je realizovati koncept spoljašnjeg događaja (external event) koji se manifestuje pojavom spoljašnjeg maskirajućeg prekida. Ovaj koncept treba realizovati klasom ExternalEvent, po uzoru na realizaciju semafora pomoću operacija setjmp() i longjmp() datu na predavanjima. Pretpostaviti da operacije setjmp() i longjmp() čuvaju celokupan kontekst izvršavanja, tj. sve programski dostupne registre. Interfejs klase ExternalEvent treba da izgleda ovako:

const int NumOfInterruptEntries = ... ; // Number of interrupt entries

class ExternalEvent {
public:
  ExternalEvent(int interruptNo);
  void wait();

  static void interruptOccurrence(int interruptNo);
};

Konstruktor ove klase kreira jednu instancu događaja koji se signalizira prekidom sa brojem ulaza zadatim parametrom konstruktora. Operacija wait() blokira pozivajuću nit sve dok se prekid ne dogodi. Pojava prekida na ulazu N deblokira jednu nit blokiranu na događaju koji je vezan za prekid sa tim brojem ulaza N. Pretpostaviti da u sistemu već postoje prekidne rutine vezane za spoljašnje maskirajuće prekide tako da prekidna rutina za prekid na ulazu N poziva funkciju ExternalEvent::interruptOccurrence(int) sa argumentom koji predstavlja taj broj ulaza.

2.	(20 poena)

Korišćenjem koncepta spoljašnjeg događaja iz zadatka 1, realizovati telo niti koja ciklično izvršava sledeći posao:

- uzima jedan zahtev iz liste postavljenih zahteva za ulaznom operacijom prenosa bloka podataka sa nekog ulaznog uređaja u memoriju pomoću DMA kontrolera, odnosno čeka blokirana ako takvog zahteva nema

- pokreće operaciju prenosa bloka podataka na zadato mesto u memoriji pomoću DMA kontrolera

- čeka (suspendovana) da DMA kontroler završi prenos, što DMA kontroler signalizira prekidom na ulazu N

- kada se završi prenos, označava zahtev ispunjenim i signalizira semafor koji je zadat u zahtevu, kako bi se nit koja je postavila zahtev deblokirala.

Zahtev za ulaznom operacijom i red zahteva izgledaju ovako:

struct IORequest {
  IORequest* next; // Next in the request queue
  void* buffer;  // Input buffer in memory
  long  size;  // Size of the data block
  int isCompleted; // Is this request completed?
  Semaphore* toSignal;  // The semaphore to signal on completion
};

extern IORequest* requestQueue;
extern Semaphore mutex;
extern Semaphore requestQueSize;

Za pristup do reda zahteva treba obezbediti međusobno isključenje pomoću klasičnog brojačkog semafora mutex. Brojački semafor requestQueSize ima vrednost koja je jednaka broju zahteva u redu zahteva requestQueue. Prenosa bloka podataka sa DMA kontrolera pokreće se operacijom void startDMA(void* buffer, long size).

3.	(10 poena)

Precizno objasniti zašto je potrebno linkeru navesti da kao svoj proizvod treba da napravi statičku biblioteku (lib), a ne izvršni program (exe)? Precizno objasniti razlike između postupka i rezultata pravljenja ove dve vrste proizvoda povezivanja.

4.	(10 poena)

Virtuelni adresni prostor sistema je 1GB, adresibilna jedinica je bajt, a virtuelni adresni prostor je organizovan segmentno. Svaki proces može imati najviše 64 segmenta. Fizički adresni prostor je veličine 512MB. Prostor za zamenu (swap space) na disku je duplo veći od fizičke memorije i koristi se za čuvanje zamenjenih segmenata kojima se direktno pristupa na disku (na „presnoj“ particiji, ne kroz fajl-sistem). Pristup segmentima se kontroliše pomoću tri bita zaštite koji se označavaju sa R (read), W (write) i E (execute). Kada se stranica nalazi u memoriji, prostor koji je zauzimala na disku se oslobađa za
zamenu drugih stranica. Odgovoriti na sledeće pitanja i kratko, ali precizno obrazložiti odgovor: ako se deskriptori segmenata u tabeli preslikavanja segmenata (SMT) maksimalno kompaktno smeštaju, kolika je veličina SMT za jedan proces?

5.	(10 poena)

U nekom sistemu sa straničnom organizacijom virtuelne memorije u datom trenutku raspored stranica tri procesa po okvirima u fizičkoj memoriji izgleda redom ovako (oznake su složene redom po rastućem broju okvira, slova A, B i C označavaju procese kojima pripadaju stranice u tim okvirima, brojevi označavaju brojeve stranica tih procesa, K označava okvir koji pripada jezgru OS-a, a DLL označava okvir čiji je sadržaj DLL koga koriste sva tri procesa A, B i C):

K, A1, B3, C1, DLL, C0, B2, K, K

U virtuelnom adresnom prostoru procesa A dati DLL se nalazi na stranici broj 2, a u prostorima procesa B i C na stranici broj 5. Napisati kako izgledaju tabele preslikavanja stranica za sva tri procesa A, B i C (u tabelu upisati brojeve okvira i T ili F kao oznaku da li je stranica u memoriji ili ne, za prvih 6 stranica).

Odgovor:

| Strana: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proces A |  |  |  |  |  |  |
| Proces B |  |  |  |  |  |  |
| Proces C |  |  |  |  |  |  |