1.	(10 poena)

enum Status{OK, Error};

class DMA {

public:

//ulazni parametri: adresa bloka u memoriji, adresa registra podataka //uređaja, adresa statusnog registra, maska za statusni registar, smjer //operacije i velicina bloka

virtual void start(void* mem, void* devData, void* devStatus, int StatusMask, int memToIO, int vel);

//rezultat: logicka vrijednost koja pokazuje da li je operacija zavrsena

virtual int is_finished();

//zadaje kontroleru broj prekidne rutine preko koje traba da obavjesti //sistem o kraju operacije

virtual void setIntNo(int interruptNo);

//vraca status poslednje zavrsene operacije

virtual Status getStatus()

}

2.	(10 poena)

VA

| Page(24) | Offset(8) |
| --- | --- |

PA

| Block(20) | Offset(8) |
| --- | --- |

b)(5)

void setPageDescr(unsigned int* pmtp, unsigned int page, unsigned int frame){

pmtp[page] = frame | ~((unsigned int)~0 / 2);

}

3.	(10 poena)

a)

Potrebno je da postoji tabela svih pokrenutih programa. Za svaki program u tabeli se čuva lista (pokazivač na prvi u listi) PCB-ova procesa koji su pokrenuti nad tim programom. Pri pokretanju novog, potrebno ga je uvezati u odgovarajuću listu. Ukoliko već postoji neki proces pokrenutim nad istim programom, potrebno je u SMT i PMT tabele novog procesa upisati trenutno stanje prisutnosti stranica u memoriji i odgovarajuće brojeve okvira. Jedan način da to bude moguće uraditi je da se uz svaki proces pamti u koji dio virtuelnog adresnog prostora tog procesa je učitan program.

Kada se neka stranica učita u OM, potrebno je ažurirati deskriptore u svim PMT svih procesa koji dijele tu stranicu. Isto je i kada neka stranica bude izbačena iz OM. Moguće je i efikasnije rješenje (razmisliti o još po jednoj tabeli po programu u kojoj se čuvaju deskriptori njegovih stranica, a da se u SMT/PMT procesa vrši redirekcija na ovu tabelu).

b)	Opisani način se u potpunosti realizuje u OS.

c)	Stek je dio konteksta svakog procesa i kao takav pravi razliku izmedju različitih izvršavanja jednog koda. Stek je struktura podataka u koju se podaci i upisuju, a ne samo čitaju. To znači da svaki proces ima svoj zaseban stek i iz tog razloga nije moguće djeljenje stranica sa stekom. (Stranice su male da bi u njih moglo stati više stekova koji se neće preklopiti).

4.	(10 poena)

typedef unsigned int PID;
#define MaxProc  ... // Max number of processes
struct PCB {
  int sp;  // Saved stack pointer
  PID next;        // Next PCB in the Ready or a waiting list
  ...
};
PCB* allProcesses[MaxProc]; // Maps a PID to a PCB*
PID running; // The running process
PID ready;   // Head of Ready list

void yield(PCB* current, PCB* next){

asm{

push R0

…

push Rn

load R0, #current[BP]

load #sp[R0], SP     //#sp je pomjeraj odgovarajuceg polja strukture

load R0, #next[BP]   // i u ovom slucaju je #sp=0

load SP, #sp[R0]

pop Rn

…

pop R0

}

return;

}

Drugi način za yield (Neki kompajleri posjeduju registarske pseudovarijable, pa je registrima moguće pristupiti i direktno iz C odnosno C++ koda. Jedan od takvih je TC.):

void yield(PCB* current, PCB* next){

asm{

push R0

…

push Rn

}

current->sp = _SP;    //_SP je pseudovarijabla za SP

_SP = next->sp;

asm{

pop Rn

…

pop R0

}

return;

}

void suspend(){

PCB* old = allProcesses[running];

running = ready;

ready = allProcesses[ready]->next;

PCB* new = allProcesses[running];

allProcesses[running]->next=0;

yield(old, new);

return;

}

resume(PID pid){

int ind=(running != pid);

for(PID i = 0;i < MaxProc;i++) if (allProcesses[i].next == pid) ind=0;

if (ind){

allProcesses[pid]->next = ready;

ready = pid;

}

}

5.	(10 poena)

#include <stdio.h>
#define N 3
int pid[N];

void main () {
  int i;
  for (i=0; i<N; i++) pid[i]=0;
  for (i=0; i<N; i++) pid[i]=fork();
  for (i=0; i<N; i++) printf(“%d ”,pid[i]);
}

U tri prolaza petlje u sredini kreira se 8 procesa: u prvom prolazu od 1 nastaju 2, u drugom od svakog od ovih nastaju po 2, što je ukupno 4 i u trećem prolazu od svakog od ova 4 nastaju po 2, što je ukupno 8. Svaki od njih će imati sopstveni niz pid i ispisaće 3 broja. To je ukupno 24 ispisana broja.

Posle svakog poziva fork() ostaju po dva identična procesa (roditelj i novokreirani potomak) koji se razlikuju samo po rezultatu fork() funkcije. U prvom prolazu kroz petlju ostaju dva procesa, jedan sa pid[0]=0 i drugi sa pid[0]<>0. Pošto su u kontrolnim strukturama ova dva procesa identicna, to znači da će od svakog od njih nastati isti broj novih procesa, odnosno da će polovina svih procesa imati pid[0]=0, a druga <>0. Dalje, problem možemo raščlaniti na dva koji imaju za 1 manju dimenziju problema (niz sa elementima pid[1] i pid[2]). To znači da će, iz istog razloga kao i u prethodnom slučaju, polovina procesa imati pid[1]=0, a druga <>0. Ovakvim razmatranjem ili direktnim brojanjem dolazi se da je polovina ispisanih brojeva jednaka nuli, odnosno 24/2 = 12 nula.

Drugi način jeste da se sve pažljivo prebroji:

Sadržaj odgovarajućeg niza se dobija kada se kroz prikazano stablo prođe kroz dato stablo od korjena do odgovarajućeg lista. Prebrojavanjem se dobija 12.

# Text boxes

pid[2]=0

pid[2]=0

pid[2]<>0

pid[2]<>0

pid[2]<>0

pid[2]<>0

pid[1]<>0

pid[1]<>0

pid[2]=0

pid[2]=0

pid[1]=0

pid[1]=0

pid[0]<>0

pid[0]=0

Posle prolaza:  prvog                    drugog                         trećeg