# Rešenja ispita iz Operativnih sistema 1 – Jun 2005.

1. (25 poena)

(a)(10)

| Operacija | Promena konteksta procesa | Promena konteksta niti |
| --- | --- | --- |
| Restauracija programski dostupnih registara procesora za podatke | Da | Da |
| Resetovanje TLB-a čiji ključevi ne sadrže identifikaciju procesa | Da | Ne |
| Brisanje programskog brojača (PC) | Ne | Ne |
| Restauracija pokazivača na tabelu preslikavanja stranica (PMTP) | Da | Ne |
| Brisanje tabele vektora prekida (IVT) | Ne | Ne |
| Restauracija procesorske statusne reči (PSW) | Da | Da |
| Resetovanje procesorskog keša koji kao ključeve čuva virtuelne adrese | Da | Ne |
| Resetovanje procesorskog keša koji kao ključeve čuva fizičke adrese | Ne | Ne |
| Zatvaranje otvorenih fajlova | Ne | Ne |
| Restauracija pokazivača steka (SP) | Da | Da |

(b)(10)

// Globalne deklaracije i inicijalizacije:
SemID xySem = createSemaphore();
SemID zSem = createSemaphore();
initSemaphore(xySem,0);
initSemaphore(zSem,0);

// Kod tela niti A:
while (1) {
  x = ...;
  y = ...;
  signal(xySem);
  wait(zSem);
  printf("%d\n", z);
}

// Kod tela niti B:
while (1) {
  wait(xySem);
  z = x+y;
  signal(zSem);
}

(c)(5)	Odgovor: N > 12 K.

Obrazloženje: mrtvo blokiranje nastaje u sledećem slučaju: bafer B je pun sa 4KB podataka, ali proces 1 nije stigao do tačke kada iz njega uzima podatke, jer želi da pošalje još podataka u bafer A; proces 2 je već uzeo 4KB podataka iz bafera A i procesirao ih, ali ne može da ih smesti u bafer B jer je ovaj pun; bafer A je pun sa 4KB podataka; proces 1 želi da pošalje bar još jedan podatak u bafer A, ali ne može, jer je ovaj pun. Dakle, proces 1 je već poslao 3 puta po 4KB podataka kroz bafer A, ali želi da pošalje bar još jedan pre nego što uzme rezultat iz bafera B.

2. (20 poena)

(a)(10) Odgovor: 1 - Y, 2 - X, 3 - X, 4 - X, 5 – Y.

(b)(10)

- Odgovor: 768B

Račun:

Virtuelna adresa (VA), 20 bita: Page(8):Offset(12)

Fizička adresa (PA), 32 bita: Frame(20):Offset(12)

Deskriptor stranice: Da li je u memoriji (1) : RWE(3) : Frame(20) ili Block(20)

Odatle sledi da je deskriptor stranice veličine 24 bita, odnosno 3 bajta. PMT ima po jedan ulaz za svaku stranicu, što znači 28 = 256 ulaza po 3 bajta, odnosno 768B.

- Odgovor: 128KB.

Račun: Broj blokova u fizičkoj memoriji – broj bita u bit-vektoru: 220. Veličina bit-vektora u bajtovima: 220/23 = 217 = 128K.

3.	(10 poena)

#include "event.h"
#include "thread.h"
extern DeviceRequest* getDeviceRequest();
extern void DMARequest (char* block, unsigned long size);

void interrupt deviceInt (...);

Event deviceEvent(0x10,deviceInt);

void interrupt deviceInt (...) {
  deviceEvent.signal();
}

class DeviceDriver : public Thread {
protected:
  DeviceDriver () : Thread() { start(); }
  virtual void run ();
private:
  static DeviceDriver instance;
};

DeviceDriver DeviceDriver::instance;

void DeviceDriver::run () {
  while (1) {
    DeviceRequest* dr = getDeviceRequest();
    DMARequest(dr->block,dr->size);
    deviceEvent.wait();
    dr->toSignal->signal();
  }
}

4.	(15 poena)

(a)(10)

1.	Ispiti
2.	Jan05, Feb05, Skripta, OS1
3.	OS1, PRV

(b)(5)	Odgovor:    10  blokova.

Račun: Broj blokova: 80MB/1KB = 80*220B / 210 B = 80*210 = 80K. Veličina bit-vektora: 80Kbita / 8 bita po bajtu = 10KB. Broj blokova za bit-vektor: 10.