# Rešenja ispita iz Operativnih sistema 2 –
Januar 2007.

1. (10 poena)

a)(5)

| Proces | Trenutak prvog izvršavanja | Trenutak završetka | Vreme odziva |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4 | 8 | 4 |
| B | 2 | 12 | 10 |
| C | 12 | 15 | 13 |
| D | 0 | 17 | 17 |
| Srednje vreme odziva: | 11 |

b)(5)

| Proces | Trenutak prvog izvršavanja | Trenutak završetka | Vreme odziva |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 7 | 11 | 7 |
| B | 11 | 17 | 15 |
| C | 4 | 7 | 5 |
| D | 0 | 4 | 4 |
| Srednje vreme odziva: | 7.75 |

2. (10 poena)

Process A:

#include ...  // System header for mailbox
#include <stdio.h>

int main () {
  MbxHandle mbxAB = mbx_open(“ABMbx”);

MbxHandle mbxBA = mbx_open(“BAMbx”);
  if ((mbxAB==NULL)||(mbxBA==NULL)) exit(1); // Error
  while (1) {
    char buf[10];
    mbx_send(mbxAB,”?”);
    mbx_receive(mbxBA,buf);
    printf(buf);
  }
}

Process B:

#include ...  // System header for mailbox 
#include <stdio.h> 

int main () {
  MbxHandle mbx = mbx_open(“ABMbx”);

MbxHandle mbx = mbx_open(“BAMbx”);
  if ((mbxAB==NULL)||(mbxBA==NULL)) exit(1); // Error
  for (unsigned long i=0; i<...; i++) {
    char buf[10];
    mbx_receive(mbxAB,buf);
    if (buf[0]<>’?’) continue;
    sprintf(buf,”%d”,i);
    mbx_send(mbxBA,buf);
  }
  exit(0);
}

3. (10 poena)

Ne mogu, jer nije ispunjen neophodan uslov „cirkularno držanje i čekanje“ (circular wait). Naime, jedino proces C može doći u stanje „držanja i čekanja“ (hold and wait), koje je neophodno za nastanak mrtve blokade, kada zauzme resurs X a eventualno čeka na resurs Y. Da bi postojala mrtva blokada, taj resurs Y mora da drži neki drugi proces (A ili B) koji u isto vreme čeka na neki drugi resurs. Međutim, ni proces A ni proces B ne traže ni jedan drugi resurs u periodu u kome eventualno drže resurs Y, već mogu da nastave svoje izvršavanje i oslobode resurs Y.

4. (10 poena)

|  | Situacija 1 | Situacija 2 | Situacija 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stranica | Bit ref. | Kazaljka | Bit ref. | Kazaljka | Bit ref. | Kazaljka |
| 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | 0 |  | 1 | X | 0 |  |
| 3 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 4 | 1 | X | 0 |  | 0 | X |
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |

Zamenjena stranica:

Situacija 1: 3		Situacija 2: 1		Situacija 3: 3

5. (10 poena)

a)(5) 56, 64, 89, 124, 45, 37, 35

b)(5) 56, 64, 89, 124, 35, 37, 45

6. (10 poena)

a)(5)  	insmod os2.ko

lsmod

rmmod os2

b)(5)	1. TASK_INTERRUPTIBLE,

2. TASK_UNINTERUPTIBLE

Prvi mogu biti probuđeni usled pristizanja nekog signala iako razlog zbog kojeg su blokirani još nije otklonjen.

7. (10 poena)

#include<linux/module.h>

#include<linux/moduleparam.h>

#include<linux/kernel.h>

#include<linux/init.h>

#include<linux/stat.h>

MODULE_AUTHOR(“ime prezime”);

ststic int param1 = 0;

module_param(param1,int,0000);

static int __init os2start(void){

printk(KERN_INFO “%d\n”, param1);

return 0;

}

module_init(os2start);

static void __exit os2stop(void){

printk(KERN_INFO “os2 iskljucen”);

}

module_exit(os2stop);